Градостроительная мастерская «ПроГрад»

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

жилого района в селе Быньги Невьянского района

Том 1. Основная часть Проекта планировки территории. Текстовая часть.

Екатеринбург, 2020

| РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1. | Адрес строительства | Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский район, село Быньги |
| 2. | Распоряжение органов государственной власти о подготовке проекта планировки и межевания территории | Постановление Главы Невьянского городского округа №7ГП от 06.02.2020 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района» |
| 3. | Заказчик | Администрация Невьянского городского округа |
| 4. | Проектная организация | Градостроительная мастерская «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович |
| 5. | Авторы проекта | Гусельникова Е. В., Агаева Т.Д., Куперман Н.Ю., Лимонова А.С. |
| 6. | Стадия | Проект планировки территории |
| 7. | Общая площадь территории подготовки проекта планировки и межевания территории | 15,11 га |
| 8. | Намечаемые сроки реализации проекта планировки и межевания территории | 2020-2027 гг., в том числе: I очередь строительства 2020-2024 гг.; II очередь строительства 2024-2027 гг. |
| 9. | Используемая система координат | МСК-66 |
| 10. | Адреса: |  |
|  | Заказчик: | 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д.1 |
|  | Проектная организация: | 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 38, оф.217 |
| 11. | Телефоны: |  |
|  | Заказчик: | +7 (34356)4-25-12 |
|  | Проектная организация: | +7-996-177-70-05 |

Состав Проекта планировки и Проект межевания территории

| № п/п | Наименование | № тома листов | кол-во листов | гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |
| Основные (утверждаемые) материалы Проекта планировки территории |
| 1 | Том 1. Основная часть Проекта планировки территории. Текстовая часть | 1 | 41 | н/с |
| 2 | Основная часть Проекта планировки территории. Графическая часть, в том числе: | - | 2 | - |
| 2.1 | Чертеж планировки территории, М 1:1000 | 1 | 1 | н/с |
| 2.2 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 | 2 | 1 | н/с |
| Материалы по обоснованию Проекта планировки территории1 |
| 3 | Том 2. Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть | 2 | 132 | ДСП-41 |
| 4 | Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Графическая часть, в том числе: | - | 7 | - |
| 4.1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры, М 1:5000 | 3 | 1 | н/с |
| 4.2 | Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети, М 1:1000. Поперечные профили улиц, М1:200 | 4 | 1 | н/с |
| 4.3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 | 5 | 1 | н/с |
| 4.4 | Схема, местоположения существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, М 1:1000 | 6 | 1 | н/с |
| 4.5 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории, М 1:1000 | 7 | 1 | н/с |
| 4.6 | Эскиз застройки, М 1:1000 | 8 | 1 | н/с |
| 4.7 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:1000 | 9 | 1 | н/с |
| Проект межевания территории |
| Основная часть Проекта межевания территории |
| 5 | Том 3. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть | 3 | 38 | н/с |
| 6 | Чертеж межевания территории, М 1:1000 | 10.1-10.4 | 4 | - |
| Материалы по обоснованию Проекта межевания территории |
| 7 | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории, М 1:1000 | 11 | 1 | н/с |

Примечание: 1 - Согласно ГП с. Быньги (Карта «Комплексная оценка современного состояния и использования территории населенного пункта»), проектируемая территория не входит в границы объектов, обладающие историко-культурной ценностью, установленных охранных зон памятников культуры на территории проектирования нет. В связи с вышесказанным в графических материалах по обоснованию Проекта планировки «Схема границ территорий объектов культурного наследия» отсутствует. Более подробное обоснование отсутствия схемы представлено в Статье I разделе 1 подразделе 1.5 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

Содержание

Введение	6

Статья I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	8

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках ОКС жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	8

Раздел 2. Положение об ОКС включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	27

Раздел 3. Фактические показатели территориальной доступности ОКС для населения	32

Раздел 4. Информация о соответствие размещаемых ОКС действующим Правилам землепользования и застройки территории и обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	32

Статья II. Положения об очередности планируемого развития территории	34

Статья III. Основные технико-экономические показатели Проекта планировки территории	37

Введение

Проект планировки и Проект межевания территории жилого района в селе Быньги разработаны Градостроительной мастерской «ПроГрад» (ИП Гусельников Кирилл Александрович) на основании Муниципального контракта № МК 26-ЭА-20 от 13.03.2020 г. в целях:

повышения эффективности использования территорий села Быньги, относящихся к категории земель «земли населенных пунктов» и обеспечение устойчивого развития территорий, с учетом существующей ситуации;

выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов) и определения назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов развития;

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

установления параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;

установления и обоснования границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

установления характеристик и параметров объектов капитального строительства;

реализации Положений муниципальных программ Невьянского городского округа;

реализации Положений Государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;

развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного для обеспечения населения Невьянского городского округа доступным и комфортным жильем;

обеспечения условий для комфортного и безопасного проживания населения в проектируемом районе;

создания информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее ИСОГД) в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

Проект планировки и Проект межевания территории подготовлены на основании следующих документов:

Постановления Главы Невьянского городского округа №7ГП от 06.02.2020 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района» (Приложение 1);

Муниципального контракта № МК 26-ЭА-20 от 13.03.2020 г.;

Технического задания (Приложение №1 к Муниципальному контракту № МК 26-ЭА-20 от 13.03.2020 г.) (Приложение 2).

Проектируемая территория расположена на территории Невьянского городского округа в селе Быньги.

Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2020-2027 гг., в том числе:

I очередь строительства – 2020-2024 гг.;

II очередь строительства – 2024 -2027 гг.

Расчетная численность населения проекта составит 119 человек, в том числе:

Существующее население – 4 человека;

Перспективное население на I очередь строительства – 86 человек;

Перспективное население на II очередь строительства – 29 человек.

Нормативные и правовые акты, использованные при подготовке Проекта планировки и Проекта межевания территории, указаны в Приложение 6. Список используемых данных и информации, на основании которых был подготовлен, данный Проект планировки представлен в Томе 2 «Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть» в  разделе «Введение».

Список сокращений, используемых, в данном текстовом документе представлен в Приложении 7.

В рамках подготовки Проекта планировки были проведены работы по согласованию данной документации и получены следующие ответы:

Письмо РОССЕТИ УРАЛ (Свердловэнерго) ООО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала – филиал «Свердловэнерго»» - Нижнетагильские электрические сети от 07.07.2020 года №СЭ/НТЭС/01-21/3744 (Приложение 10);

Карта-схема проектируемых сетей водоснабжения, согласованная Муниципальным унитарным предприятием «Территория» Невьянского городского округа (МУП «Территория» НГО) от 08.07.2020 г. (Приложение 12).

Статья I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

## Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках ОКС жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Проектом планировки территории не предполагается размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

- Характеристика территории проектирования и основные направления ее развития

Проектируемая территория находится в западной части села Быньги, которое входит в муниципальное образование Невьянский городской округ (далее НГО) и расположено в 7 км к северо-востоку от г. Невьянска – административного центра НГО. Связь с. Быньги и проектируемой территории (ориентир - ул. Заречная) с другими населенными пунктами городского округа осуществляется через его административный центр - г. Невьянск по автомобильной дороге регионального значения «г. Невьянск - д. Сербишино».

Проектируемая территория находится в 66:15:0901001, 66:15:0401001 кадастровых кварталах. Площадь подготовки Проекта планировки составляет 15,11 га. Площадь вычислена графическим способом.

В рамках реализации Положений Государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» и Муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» на территории проектирования предполагается развитие жилищного строительства с формированием жилых кварталов индивидуальной жилой застройки усадебного типа. Комплексное развитие территории также предусматривает организацию инженерной и транспортной инфраструктур, размещение объектов социально-бытового обслуживания населения, благоустройство территории и т.д.

Строительство на территории проектирования осуществляется на свободных территориях, существующие ОКС: жилые дома, участки улиц и объекты инженерной инфраструктуры (ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 35,10,0,4 кВ), ликвидации в рамках данного Проекта планировки не подлежат. ВЛ 35,10 кВ подлежат реконструкции.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства определены в соответствие с действующими градостроительными регламентами ПЗЗ Невьянского городского округа, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым земельным участкам, местными нормативами градостроительного проектирования Невьянского городского округа, Федеральными законами, законами Свердловской области, техническими регламентами, а также сводами правил.

Проектное предложение по развитию планировочной структуры и комплексному развитию территории на все очереди строительства предусматривают:

- Принятие следующих основных положений формирования планировочной структуры:

Формирование кварталов индивидуальной жилой застройки усадебного типа. Площадь вновь формируемых земельных участков под ИЖС составит 8-12 соток;

Формирование зоны общего пользования, в границах которой предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети, организация тротуаров, пешеходных дорожек и благоустройство территории;

Организация на проектируемой территории общественно-деловой зоны;

Организация рекреационной зоны с целью размещения на ней площадок общего пользования;

Установление границ красных линий (Предложение по установлению границ красных линий представлено на Листе 1 «Чертеж планировки территории, М 1:1000» и Листе 2 «Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000»).

- Определение семи основных функциональных зон, представленных в таблице 1;

- Организацию системы социально-бытового обслуживания с размещением одного предприятия торговли и плоскостного спортивного сооружения;

- Развитие жилищного строительства, в том числе:

Размещение 47 индивидуальных жилых домов усадебного типа на вновь формируемых участках;

Размещение 1 индивидуального жилого дома усадебного типа на ранее сформированном участке.

- Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе:

Формирование новых жилых улиц в соответствии с проектной сеткой жилых кварталов с учетом формирования целостной транспортной структуры и удобных пешеходных и транспортных связей между жилыми кварталами, а так же принципа максимального разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри жилых кварталов;

Формирование новых жилых улиц с учетом рельефа местности и строительных ограничений;

Формирование сети пешеходных коммуникации и пешеходных пространств в составе улично-дорожной сети;

Размещение вдоль проезжей части улиц 5 карманов для остановки мусороуборочной техники с организацией системы движения специализированной техники (мусороуборочных машин);

Организацию парковки для автомобильного легкового транспорта в районе размещения общественного объекта.

- Развитие системы инженерной инфраструктуры, в том числе:

- Организацию зоны размещения объекта инженерной инфраструктуры под существующим объектом: трансформаторной подстанцией (ТП);

- Организацию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- Сохранение, реконструкцию централизованной системы электроснабжения, а также ее проектирование на территории новых жилых кварталов.

- Организацию благоустройства и озеленения территории с формированием тротуаров вдоль улично-дорожной сети, дорожно-тропиночной сети в рекреационной зоне и размещением площадок для отдыха взрослого населения, детских и физкультурных площадок;

- Организацию ливневой канализации закрытого и открытого типа.

Проектом планировки не предусмотрено развитие производственного комплекса на проектируемой территории.

Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели функционального зонирования, на все очереди строительства, указанные в таблице 1.

Планируемое функциональное зонирование на расчетный срок

Таблица 1

| № п/п | Название функциональной зоны | Площадь, га* | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения усадебной жилой застройки | 5,14 | 34,02 |
| 2 | Зона размещения общественно-деловой застройки | 0,10 | 0,66 |
| 3 | Зона размещения инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,02 |
| 4 | Зона луговой растительности | 5,89 | 38,98 |
| 5 | Зона озеленения рекреационного назначения | 1,06 | 7,01 |
| 6 | Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | 0,03 | 0,19 |
| 7 | Зона общего пользования** | 2,89 | 19,12 |
| Общая площадь территории подготовки Проекта планировки | 15,11 | 100,00 |

Примечание: * - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на этапе рабочего Проекта;

** - В зону общего пользования включены территории, занятые пешеходными дорожками (тротуарами), объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, объектами ливневой канализации, площадками под мусорные контейнеры, растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.

2. Развитие жилищного строительства

Проектом планировки предлагается:

в качестве нового жилищного строительства, предлагается размещение индивидуальной усадебной жилой застройки на 1 семью;

предлагается размещение 1-го индивидуального жилого дома усадебного типа на ранее сформированном участке;

предлагается размещение 47 индивидуальных жилых домов усадебного типа на вновь формируемых участках;

предлагается сохранение 2-х жилых домов.

Принадлежность территорий, на которых планируются к размещению индивидуальные жилые дома, к территориальным зонам, согласно ПЗЗ НГО:

Ж-1– Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания, вид разрешенного использования у формируемых земельных участков под жилые дома усадебного типа «Для индивидуального жилищного строительства»;

Ж-2 - Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания, вид разрешенного использования у формируемых земельных участков под жилые дома усадебного типа «Для индивидуального жилищного строительства».

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства планируемых к размещению объектов капитального строительства жилого назначения представлены в таблице 39 Статье III материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

Плотность населения в жилой застройке на территории проектирования составит 23,15 чел/га, с разделением по очередности строительства составит:

На I очередь строительства – 23,14 чел/га;

На II очередь строительства – 23,20 чел/га.

2.1 Параметры жилищного строительства

Общее количество индивидуальных жилых домов усадебного типа на территории проектирования составит 50 домов, в том числе:

Существующих сохраняемых жилых домов – 2 жилых дома усадебного типа;

Проектируемых жилых домов – 48 домов, в том числе:

- Индивидуальные жилые дома усадебного типа на ранее сформированных земельных участках I очереди строительства – 1 дом;

- Индивидуальные жилые дома усадебного типа на формируемых земельных участках I очереди строительства – 35 домов;

- Индивидуальные жилые дома усадебного типа на формируемых земельных участках II очереди строительства – 12 домов.

В Проекте планировки жилищная обеспеченность (объем жилищного строительства) на территорию проектирования, рассчитана с учетом принятой площади типового одноэтажного жилого дома в размере 100 м2. Площадь, этажность и иные характеристики вновь размещаемых домов могут изменяться, в зависимости от желания собственника земельного участка к архитектурно-планировочному облику дома. При этом параметры дома не должны отклоняться от предельно допустимых параметров строительства, регламентированных нормативными, законодательными документами и ПЗЗ НГО.

Показатель жилищной обеспеченности жилой застройки при реализации Проекта планировки на все очереди строительства с учетом существующей сохраняемой застройки составит 42,5 кв.м/чел. Данный показатель соответствует необходимой нормативной жилищной обеспеченности определенной МНГП НГО.

Параметры и характеристика объектов нового жилищного строительства представлены в таблице 2.

Параметры и характеристика объектов нового жилищного строительства

Таблица 2

| № п/п | Параметр | Показатель на I очередь строительства | Показатель на II очередь строительства | Показатель на I и II очереди строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного строительства, м2 в том числе: | 3 862 | 1 200 | 5 062 |
| 1.1 | Сохраняемого, м2 | 262 | 0 | 262 |
| 1.2 | Вновь размещаемого, м2 | 3 600 | 1 200 | 4 800 |
| 2 | Общая площадь жилого фонда, м2 в том числе: | 2 703,4 | 840 | 3 543,4 |
| 2.1 | Сохраняемого, м2 | 183,4 | 0 | 183,4 |
| 2.2 | Вновь размещаемого, м2 | 2 520 | 840 | 3 360 |
| 3 | Показатель жилищной обеспеченности жилой застройки, кв.м/чел | 42,9* | 41,4** | 42,5*** |

Примечание:* - Проектная численность населения на I очередь реализации Проекта планировки составит 90 человек, в том числе: 4 человека существующее население и 86 вновь заселенное;

** - Проектная численность населения на II очередь реализации Проекта планировки составит 29 человек;

***- Проектная численность населения на I и II очереди реализации Проекта планировки составит 119 человек.

Расчет проектируемого жилого фонда, представлен в таблице 19 в Статье II Разделе 2 подразделе 2.3 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

3. Развитие социально-бытового обслуживания населения (система социального обеспечения территории)

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 20 в Статье II Разделе 2 подразделе 2.4 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

Обеспечение населения объектами общественно-делового назначения и социально-бытового обслуживания предполагается осуществлять:

в проектируемых объектах общественно-делового назначения и социально-бытового обслуживания, расположенных в границах проектируемой территории;

за счет существующих объектов общественно-делового назначения и социально-бытового обслуживания, расположенных на территории города Невьянска и села Быньги в случае, если данные объекты не имеют максимальной заполняемости и дополнительная нагрузка на данные объекты возможна;

за счет проектируемых объектов, предусмотренных Генеральным планом города Невьянска и села Быньги, согласно текстовой части ГП.

Проектом планировки предусмотрено:

размещение предприятия торговли (общественного здания), в центральной части района проектирования на перекрестке улиц Холмистая и Переулок 2. Общая площадь размещаемого общественного здания составит 354,8 м2 (2 этажа). В данном здании предлагается разместить магазины продовольственных и непродовольственных товаров или магазины смешанных товаров. Так же в здании могут разместиться предприятия бытового обслуживания и организации, осуществляющие коммерческую деятельность, такие как: аптеки, отделения и филиалы банков, пункты приема одежды (для химчистки), малые предприятия (салон, ателье, офис) оказывающие бытовые услуги (ремонт телефонов, пошив одежды, ремонт обуви, парикмахерские, салоны красоты, копировальные и фотоуслуги и т.д.), но не оказывающие вредное воздействие на население и иные учреждения, выполняющие коммерческую и административную деятельность. Их размещение будет определяться инвестиционной привлекательностью.

Точная площадь, объем здания и этажность, а также планировочная организация участка, определяются на этапах рабочего проектирования объекта, на основании его архитектурно-планировочных решения с учетом предельных параметров разрешенного строительства, согласно территориальной зоне, в которой расположены ОКС, согласно ПЗЗ НГО. На графических материалах данного Проекта планировки здание общественного назначения (социально-бытового обслуживания) показано условно.

размещение одного плоскостного спортивного сооружения (корты, площадки, спортивные ядра) на перекрестке улиц Улица 1 и Улица 2 общей площадью 249,8 м2. Плоскостное спортивное сооружение (далее ПСС) показано без деления по виду спорта и является универсальным, назначение ПСС будет определяться потребностями жителей в процессе эксплуатации территории. Спортивные площадки общего пользования к ПСС не относятся, ОКС не являются, в связи с этим потребность в них, необходимая площадь и т.д. рассчитываются и размещаются отдельно.

Строительство объектов общественно-делового назначения (социально-бытового обслуживания) предполагается осуществить на I очередь реализации Проекта планировки, в случае невозможности строительства данных объектов (отсутствие финансирования, отсутствие привлеченных инвесторов и т.д.), строительство может быть осуществлено поэтапно в I и II очереди.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площади определены данными Проектом планировки и Проектом межевания территории. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства планируемых к размещению объектов капитального строительства социально-бытового обслуживания представлены в таблице 39 Статье III материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

Перечень объектов общественно-делового назначения и социально-бытового обслуживания, размещаемых в границах проектирования, и их характеристики указаны в таблице 3.

Перечень объектов общественно-делового назначения и социально-бытового обслуживания, размещаемых в границах проектирования, и их характеристики

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта1 | Проектная потребность | Земельный участок, формируемый Проектом планировки и Проектом межевания территории под размещение ОКС, м2 | Максимально допустимая площадь всех этажей здания(2) размещаемого ОКС, м2 | Максимально допустимая этажность здания размещаемого ОКС | Мощность (вместимость ОКС), предусмотренная ПП (проектное предложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В здании предприятия торговли: | - | 1020,26 | 532,23 | Не более 3-х этажей | 354,8 м2(4) |
| 1.1 | Магазин, м2 торг. площади, в том числе: | 33,32 | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Продовольственных товаров, м2 торг. площади | 11,90 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Непродовольственных товаров, м2 торг. площади | 21,42 | - | - | - | - |
| 2 | Плоскостное спортивное сооружение, м2 | 116,03 | 1 061,7 | не более 2 548 | Не более 3-х этажей | 249,8 м2(5) |

Примечание: Примечание: 1 - В таблицу не включены объекты, предназначенные для осуществления коммерческой и административной деятельности, возможные для размещения в общественном здании (предприятии торговли), так как данные объекты являются инвестиционными, например: аптеки, офисы, отделения и филиалы банков, салоны красоты, а так же предприятия бытовых услуг, в которые могут входить учреждения, не оказывающие вредное воздействие на население, такие как пункт приема одежды (для химчистки), офисы предприятий оказывающих бытовые услуги (ремонт телефонов, пошив одежды, ремонт обуви, парикмахерские, копировальные и фотоуслуги) и т.д.;

(2)- С учетом максимальной этажности;

3- Площадь может уточняться на этапе проектирования данного ОКС на основании его архитектурно-планировочного решения и может быть увеличена не более чем на 35 %. При этом само здание должно быть размещено с учетом требований градостроительных регламентов, определенных ПЗЗ НГО и данным Проектом планировки;

(4) - Мощность указана с учетом строительства данного объекта этажностью 2 этажа, площадь 1 этажа здания составляет 177,4 м2;

(5) - Мощность указана с учетом строительства данного объекта этажностью - 1 этаж.

4. Система благоустройства и озеленения территории

Расчет потребности населения в зонах рекреационного назначения, в территориях озеленения и расчет площадок общего пользования для жилых домов представлены в Статье II Разделе 2 подразделе 2.5 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

Местоположения площадок общего пользования и расположение рекреационной зоны представлено на графических материалах данного Проекта планировки.

Проектом планировки предусмотрена система благоустройства и озеленения территории, в том числе предлагается:

максимальное сохранение территорий, занятых древесно-кустарниковой растительностью и зелеными насаждениями;

сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий (организация ливневой канализации);

озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;

формирование в центральной части участка проектирования рекреационной зоны с размещением в ней детских, физкультурных, для отдыха взрослого населения площадок и плоскостного спортивного сооружения (корты, площадки, спортивные ядра) и организацией в ней дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием. Общая площадь рекреационной зоны составит 1,06 га;

организация твердого (асфальтированного) покрытия всей улично-дорожной сети, расположенной в границах проектирования;

организация вдоль улиц и дорог зеленых полос для посадки деревьев и кустарников, а также размещение в них инженерных подземных и надземных сетей. Зеленые полосы организуются между проезжей частью и тротуарами, а также между тротуарами и границами земельных участков.

Благоустройство рекреационной зоны предполагается осуществить на I очередь реализации Проекта планировки, в случае невозможности (отсутствие финансирования и т.д.), благоустройство может быть осуществлено поэтапно в I и II очереди.

Общая площадь озеленения и благоустройства территории в границах подготовки Проекта планировки составит 1,95 га, в том числе:

Озеленение и благоустройство территорий общего пользования вдоль улиц и дорог 1,16 га, в том числе:

      - На I очередь строительства составит 1,09 га;

      - На II очередь строительства составит 0,07 га;

Озеленение рекреационных зон 0,79 га на I очередь строительства (указана площадь только озеленения).

Параметры благоустройства и озеленения территории проектирования представлены в таблице 4.

Параметры благоустройства и озеленения территории проектирования

Таблица 4

| № п/п | Наименование благоустройства | Площадь на I очередь строительства | Площадь на II очередь строительства | Площадь на I и II очереди строительства | % от площади застраиваемой территории на I и II очереди строительства, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекреационная зона, га | 1,062 | - | 1,062 | 7,01 |
| 2 | Озеленение и благоустройство территории, га в том числе: | 1,88 | 0,07 | 1,95 | 12,9 |
| 2.1 | Озеленение и благоустройство территорий общего пользования вдоль улиц и дорог, га | 1,09 | 0,07 | 1,16 | 7,7 |
| 2.2 | Озеленение рекреационных зон, га | 0,79 | - | 0,79 | 5,2 |
| 3 | Древесно-кустарниковая растительность, в том числе луга и леса (далее ДКР), ДКР свободных не благоустроенных территорий, газонов и зеленых насаждений, га | Без разделения на этапы реализации Проекта планировки | 5,89 | 38,98 |
| 4 | Территории занятые дорожно-тропиночной сетью, площадками и площадями с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием, кв. метр1 | 2 081 | - | 2 081 | 13,8 |
| 5 | Площадки общего пользования, кв. метр | 533,7 | - | 533,7 | 3,7 |

Примечание:1- В общую площадь не включена площадь тротуаров вдоль УДС, площадь покрытий площадок и тротуаров в границах размещения объекта общественно-делового назначения;

2 – В площадь рекреационной зоны входят площади под площадками общего пользования, под плоскостным спортивным сооружением (корты, площадки, спортивные ядра), под дорожно-тропиночной сетью, озеленение и благоустройство территории данной зоны и т.д.

Площадки общего пользования (площадки детские, физкультурные, отдыха взрослого населения, для выгула собак и хозяйственные площадки), плоскостные парковки и иные объекты без устройства фундаментов и организации подключения к инженерно-техническим сетям водопровода, канализации и газоснабжения не являются объектами капитального строительства.

Перечень размещаемых на проектируемой территории площадок общего пользования представлен в таблице 5.

Перечень размещаемых площадок общего пользования

Таблица 5

| Тип площадки4 | Количество размещаемых площадок на I очередь строительства, штук | Количество размещаемых площадок на II очередь строительства, штук | Общая площадь на I очередь строительства, кв.м1 | Общая площадь на II очередь строительства, кв.м1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста3 | 2 | - | 104,2 | - |
| Для отдыха взрослого населения | 1 | - | 25,0 | - |
| Для занятий физкультурой2 | 2 | - | 193,7 | - |
| Для хозяйственных целей | 1 | - | 140,6 | - |
| Для выгула собак | 1 | - | 70,2 | - |
| Итого: | 7 | - | 533,7 | - |
| ВСЕГО на I и II очереди строительства: | 7 штук | 533,7 кв.м |

Примечание: 1- Точная площадь, параметры, вид, конфигурация и иные характеристики проектируемых площадок определяются на этапах рабочего проектирования данных объектов;

2 -Спортивные площадки показаны на графике укрупненным спортивным ядром, не разделяя по видам спорта. Деление по видам спорта и размещение той или иной площадки будет определяться потребностями жителей в процессе эксплуатации территории;

3 -Детские площадки показаны на графике укрупнёнными зонами, без разделения на возрастные группы, в связи с вышесказанным зоны размещения детских площадок превышают средний размер одной площадки;

4-Все перечисленные площадки расположены с учетом радиусов доступности до данных объектов, поэтому их общая площадь больше площади потребности в данных площадках.

5. Система транспортного обеспечения территории

Расчет потребности населения в объектах транспортной инфраструктуры представлен в Статье II Разделе 2 подразделе 2.6 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

Местоположения объектов транспортной инфраструктуры, схема движения транспорта и поперечные профили улиц и дорог представлены на Листе 4 «Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети, М 1:1000. Поперечные профили улиц, М1:200».

Предложения по развитию улично-дорожной сети

В целях повышения связанности проектируемой территории с внешними автодорогами и улично-дорожной сетью села Быньги, Проектом планировки предлагается:

- Дифференциация улиц по транспортному назначению;

- Сформировать улично-дорожную сеть (далее – УДС) проектируемой территории в соответствии с нормативными требованиями по ширине полотна проезжей части и ширине улиц в красных линиях;

- Сформировать новые жилые улицы в соответствии с проектной сеткой жилых кварталов с учетом формирования целостной транспортной структуры и удобных пешеходных и транспортных связей между жилыми кварталами, а так же принципа максимального разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри жилых кварталов;

- Сформировать сеть пешеходных коммуникации и пешеходных пространств в составе улично-дорожной сети;

- Разместить вдоль проезжей части улиц 5 карманов для остановки мусороуборочной техники с организацией системы движения специализированной техники (мусороуборочных машин);

- Организовать на тупиковых проездах и подъездах к зданиям разворотные площадки габаритами не менее 15х15 м и длинной тупикового проезда не более 150 м;

- Организовать парковку для автомобильного легкового транспорта в районе размещения проектируемого общественно объекта (предприятия торговли);

- Предусмотреть асфальтирование всей улично-дорожной сети.

Параметры транспортной инфраструктуры

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков линейных ОКС определяются проектной документацией для конкретного типа ОКС.

Строительство объектов транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети) предполагается осуществить в I и II очереди реализации Проекта планировки по мере освоения территории.

Улично-дорожная сеть (далее УДС) территории проектирования не сформирована. На площадке проектирования в южной, восточной и западной части имеются грунтовые дороги, в данном Проекте планировки указанные грунтовые дороги в каркасе УДС не задействованы. По сведениям ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (Приложение 3) на кадастровом учете стоят части улиц Холмистая, Заречная и Свердлова. При этом в границах отведенных участков объекты улично-дорожной сети отсутствуют (улицы, дороги, проезды и т.д.). В связи с вышесказанным в таблице 6 показатели - реконструируемые и ликвидируемые объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

В состав линейных объектов транспортной инфраструктуры (улиц и проездов) входят разворотные площадки и карманы для остановки специализированной техники по сбору ТБО. Характеристики элементов проектируемой и реконструируемой УДС в границах проектирования представлены в таблице 25 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

Проектные решения подлежат уточнению на этапах рабочего проектирования.

Характеристика проектируемой транспортной инфраструктуры (УДС) представлена в таблице 6.

Характеристика проектируемой транспортной инфраструктуры

Таблица 6

| № п/п | Типы сооружений | Ед. изм. | Параметры на I очередь строительства | Параметры на II очередь строительства | Параметры на I и II очереди строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе:1,2 | км | Всего: | 2,01 |
| 1.1 | Новое строительство | км | 1,81 | 0,20 | 2,01 |
| 2. | Протяженность магистральных улиц | км | 0,38 | - | 0,38 |
| 3. | Плотность магистральных улиц | км/км2 | 2,53 | - | 2,53 |
| 4. | Тротуары и пешеходные дорожки3 | км | 3,1 | 0,3 | 3,4 |
| 5. | Остановочный карман для специализированной техники по сбору ТБО | объект | 4 | 1 | 5 |
| 6. | Количество автомобилей | автомобиль | 32 | 10 | 42 |
| 7. | Количество парковок (открытых автостоянок) при общественно-деловом объекте 4 | единиц | 1 | 1 |
| 8. | Вместимость парковок5 | машино/мест | 4 | 4 |

Примечание: 1- Протяженность улично-дорожной сети указана в границах проектирования и вычислена графическим способом;

2 – Покрытие всей УДС – асфальт. Наименование проектируемых улиц, категория улиц, параметры ширины дорожного полотна, ширины красных линий и количество полос движения указаны в таблицах 24,25 Статье II Разделе 2 подразделе 2.6 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть»;

3- Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек составит 3,4 км в том числе:

В границах зон общего пользования вдоль улиц и дорог 2,8 км, в том числе: на I очередь строительства – 2,5 км, на II очередь строительства – 0,3 км;

В границах рекреационных зон и зон благоустройства жилых кварталов 0,6 км реализуется на I очередь строительства.

4- Количество и местоположение парковок на территории проектируемого объекта общественно-делового назначения (предприятия торговли), будет завесить от архитектурно-планировочного решения здания, его мощности и планировочного решения участка, применительно к конкретному Проекту здания, с учетом соблюдения санитарного разрыва от парковок до жилых, общественных зданий и площадок общего пользования. На графических материалах данного Проекта планировки парковка показана условно;

5 - Расчет парковочных мест у проектируемого предприятия торговли (общественного здания), осуществляется индивидуально в зависимости от архитектурно-планировочного решения здания, его площади, количества единовременных посетителей и работников с учетом потребностей маломобильных групп населения. Парковки (открытые автостоянки) у общественного объекта служат для временного хранения ИТС.

6. Система инженерного обеспечения территории

Расчет потребности населения в объектах инженерной инфраструктуры представлен в Статье II Разделе 2 подразделе 2.7 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

Строительство объектов инженерной инфраструктуры предполагается осуществить в I и II очереди реализации Проекта планировки по мере освоения территории.

Точки подключения к сетям инженерного оборудования и схема планируемых сетей инженерной инфраструктуры представлены на Листе 9 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:1000».

Развитие инженерной инфраструктуры выполнено на основе архитектурно-планировочных решений Проекта планировки и расчетов по численности населения и общей площади жилищного строительства.

На территории подготовки Проекта планировки предусмотрено создание следующих систем инженерного обеспечения: электроснабжение, водоснабжение хозяйственно-питьевое и противопожарное, водоотведение хозяйственно-бытовых стоков, газоснабжение. Распределение видов систем инженерного обеспечения по типам представлено в таблице 7.

Распределение видов систем инженерного обеспечения по типам

Таблица 7

| № п/п | Виды систем инженерного обеспечения | Объекты капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома усадебного типа, предприятие торговли, плоскостное спортивное сооружение |
| 1 | Электроснабжение | централизованное |
| 2 | Водоснабжение (холодная вода) | централизованное |
| 3 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | централизованное |
| 4 | Газоснабжение | централизованное |
| 5 | Теплоснабжение | децентрализованное (от автономных и индивидуальных источников) |
| 6 | Средства связи | децентрализованное (сотовая связь) |

Параметры инженерной инфраструктуры

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков линейных ОКС определяются проектной документацией для конкретного типа ОКС.

Сведения о строительстве и реконструкции инженерных сетей на территории Проекта планировки и характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые от данных ОКС приведены в таблице 8.

Сведения о строительстве и реконструкции инженерных сетей на территории Проекта планировки и характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые от данных ОКС

Таблица 8

| № п/п | Наименование инженерных сетей и сооружений | Ед. изм. | Параметры | Зоны ограничений, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего1 | в границах проектирования2 |  |
| 1 | Электроснабжение |
| 1.1 | воздушные ЛЭП 35 кВ, в том числе: | км | 1,187 | 0,221 | 154 |
| 1.1.1 | воздушные ЛЭП 35 кВ новое строительство | км | 0,657 | 0,101 |  |
| 1.1.2 | воздушные ЛЭП 35 кВ реконструкция3 | км | 0,530 | 0,120 |  |
| 1.2 | воздушные ЛЭП 10 кВ, в том числе: | км | 1,999 | 0,451 | 104 |
| 1.2.1 | воздушные ЛЭП 10 кВ новое строительство | км | 1,234 | 0,179 |  |
| 1.2.2 | воздушные ЛЭП 10 кВ реконструкция3 | км | 0,765 | 0,272 |  |
| 1.3 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ новое строительство | км | 1,655 | 1,655 | 24 |
| 2 | Водоснабжение (холодная вода) |
| 2.1 | водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный новое строительство | км | 2,440 | 1,682 | – |
| 3 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков |
| 3.1 | коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный новое строительство | км | 1,629 | 1,302 | – |
| 4 | Газоснабжение |
| 4.1 | газопровод подземный низкого давления новое строительство | км | 1,742 | 1,742 | 25 |

Примечание: 1 -  Общая протяженность инженерных сетей вычислена графическим способом и указана по новому строительству – от/до точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры, по реконструируемой сети – весь участок, подлежащий перекладке;

2 - В том числе протяженность в границах проектирования вычислена графическим способом;

3 - В качестве реконструируемых, приведены инженерные сети, подлежащие переносу/перекладке;

4 - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи 35 кВ устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 15 м;

- вдоль воздушных линий электропередачи 10 кВ устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м;

- вдоль воздушных линий электропередачи 0,4 кВ устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м;

5 - В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878, охранные зоны устанавливаются:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны от оси газопровода.

Сводная таблица проектируемых и реконструируемых ОКС инженерной инфраструктуры с разделением на очереди реализации Проекта планировки указаны в таблице 9.

Сводная таблица проектируемых и реконструируемых ОКС инженерной инфраструктуры с разделением на очереди реализации Проекта планировки

Таблица 9

| № п/п | Наименование линейных объектов инженерной инфраструктуры | Линейная длина (в плане), км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего1, км | в границах проектирования2 |
|  |  |  | На I очередь строительства | На II очередь строительства |
| Сети водоснабжения |
| 1 | водопроводы хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения – новое строительство | 2,440 | 1,540 | 0,142 |
| Итого по п.1: | 2,440 | 1,682 |
| Сети водоотведения |
| 2 | самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации - новое строительство | 1,629 | 1,040 | 0,262 |
| Итого п.2: | 1,629 | 1,302 |
| Сети газоснабжения |
| 3 | газопроводы подземные низкого давления - новое строительство | 1,742 | 1,380 | 0,362 |
| Итого по п.3: | 1,742 | 1,742 |
| Сети электроснабжения |
| 4.1 | воздушные ЛЭП 35 кВ новое строительство | 0,657 | 0 | 0,101 |
| 4.2 | воздушные ЛЭП 10 кВ новое строительство | 1,234 | 0 | 0,179 |
| 4.3 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ новое строительство | 1,655 | 1,346 | 0,309 |
| Итого новое строительство п.4.1-4.3: | 3,546 | 1,935 |
| 4.4 | воздушные ЛЭП 35 кВ реконструкция | 0,530 | 0 | 0,120 |
| 4.5 | воздушные ЛЭП 10 кВ реконструкция | 0,765 | 0 | 0,272 |
| Итого реконструкция п. 4.4-4.5: | 1,295 | 0,392 |

Примечание: 1 - Общая протяженность инженерных сетей вычислена графическим способом и указана по новому строительству – от/до точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры, по реконструируемой сети – весь участок, подлежащий перекладке;

2 - В том числе протяженность в границах проектирования вычислена графическим способом.

Водоснабжение

Водопотребление проектируемой территории (на I и II очереди строительства) с учетом сохраняемой застройки составит 27 м3/сут.

На первый этап реализации Проекта планировки предусмотрено обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением потребителей от индивидуальных питьевых скважин, обустроенных непосредственно на участках, до подключения населения к сети централизованного водоснабжения.

На расчетный срок предусмотрено подключение территории проектирования к централизованной системе хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, проектируемой от перспективного водозабора, устроенного на Ближне-Быньговском месторождении подземных вод, расположенном западнее границ проектирования на удалении 260 м.

Местоположение перспективного водозабора, дебит, качество воды, зоны санитарной охраны будут уточнены на следующих стадиях проектирования после проведения комплекса поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ.

Предусмотрено размещение водопроводов для централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населения проектируемой территории.

Система водоснабжения территории проектирования принята кольцевая, диаметры разводящей сети приняты d110 мм. Проектируемые сети закольцовываются с существующими сетями, расположенными за границами проектирования по ул. Заречной. Расчет диаметров водопроводной сети производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Решения по организации системы водоснабжения, предусмотренные данным Проектом планировки, подлежат уточнению после разработки расчетной схемы водоснабжения села Быньги.

Канализация

Водоотведение планируемой территории (на I и II очереди строительства) с учетом сохраняемой застройки составит 17,5 м3/сут.

На первый этап реализации Проекта планировки необходимо предусмотреть оборудование всей жилой застройки локальными водонепроницаемыми выгребами на каждом участке до подключения застройки к сети централизованной хозяйственно-бытовой канализации. Вывоз жидких бытовых отходов от неканализованной застройки предлагается осуществлять на сливные станции существующих очистных сооружений г. Невьянск.

На расчетный срок предусмотрено подключение территории проектирования к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации, проектируемой согласно Генеральному плану с. Быньги.

Подключение к перспективной канализационной сети с. Быньги возможно к самотечному канализационному коллектору, планируемому за границами проектирования по ул. Холмистой согласно ГП с. Быньги.

Предусмотрено размещение самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации d150 мм. Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

За границами проектирования по системе напорно-самотечных канализационных коллекторов с. Быньги стоки отводятся на перспективные канализационные очистные сооружения (далее – КОС).

Решения по организации системы водоотведения, предусмотренные данным Проектом планировки, подлежат уточнению после разработки расчетной схемы водоотведения села Быньги.

Теплоснабжение

Теплопотребление на отопление и горячее водоснабжение с учетом сохраняемой застройки составит 0,301 Гкал/час, 813 Гкал/год.

Отопление индивидуальной жилой застройки проектируемой территории предусматривается от индивидуальных газовых отопительных установок, приготовление воды для целей горячего водоснабжения предполагается в индивидуальных газовых водонагревателях, размещаемых в каждом доме.

Теплоснабжение проектируемой общественной застройки – предприятия торговли и плоскостного спортивного сооружения, удаленной от существующей котельной (за границами проектирования), предлагается от индивидуальных источников.

Подачу газа на нужды теплоснабжения жилой и общественной застройки, возможно, осуществить по проектируемым подземным газопроводам низкого давления.

Размещение сетей централизованного теплоснабжения не предусмотрено.

Газоснабжение

Газопотребление на проектируемой территории с учетом сохраняемой застройки составит 57 м3/час; 158 тыс.м3/год.

Подключение предусмотрено к подземному газопроводу низкого давления, планируемому к размещению в южной части территории проектирования в районе земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901001:276 по данным ГУП СО «Газовые сети».

В границах проектирования предусмотрена прокладка подземных сетей газоснабжения низкого давления.

Проектом предлагается оборудование застройки газовыми плитами, водонагревателями, а также отопительными установками, работающими на газе.

Согласно Письму Государственного унитарного предприятия Свердловской области Газовые Сети «О согласовании ПП и ПМ с. Быньги» от 10.08.2020 г. №ГС-01/03-1432 (Приложение 13) решения по организации системы газоснабжения, предусмотренные данным Проектом планировки, подлежат уточнению после разработки и утверждения программы газификации, в том числе расчетной схемы газоснабжения села Быньги.

Электроснабжение

Электропотребление проектируемой территории с учетом существующей сохраняемой застройки составит 62 кВт.

Подключение предусмотрено к действующим сохраняемым сетям электроснабжения, расположенным в границах проектирования: к воздушным линиям электропередачи 0,4 кВ и непосредственно к ТП 10/0,4 кВ по проектируемым воздушным ЛЭП 0,4 кВ.

От существующего ТП по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия будет подаваться потребителям проектируемой территории. При необходимости следует выполнить реконструкцию ТП с увеличением мощности трансформаторов.

В данном Проекте планировки учтены предложения ГП с. Быньги по реконструкции воздушных линии электропередач 35 и 10 кВ с изменением их трассировки, проходящих в северной части территории проектирования до/от ПС 110/35/ кВ «Таволги».

Средства связи

Размещение сетей связи по территории проектирования не предусмотрено.

Рассматриваемую территорию планируется обеспечить сотовой связью от существующих (за границами проектирования) базовых станции сотовой связи.

7. Система организации отвода поверхностных стоков (организация ливневой канализации)

Поверхностный сток дождевых вод предлагается осуществлять в самотечном режиме по открытой и закрытой системе водоотведения. В границах водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы Ближне-Быньговского пруда предусмотрена только закрытая система отведения поверхностного стока, далее по улицам переходит в открытую систему в направлении проектируемых очистных сооружений ливневой канализации села Быньги, предусмотренной к размещению Генеральным планом. Объем поверхностного стока с территории жилого района будет определен на этапе проектирования очистных сооружений ливневой канализации села Быньги при определении мощности очистных сооружений.

Протяженность проектируемой системы отведения ливневых стоков в границах проектирования на расчетный срок составит 2,5 км, в том числе:

Самотечная открытая ливневая канализация (открытые лотки) - 1,8 км, в том числе: на I очередь строительства – 1,6 км, на II очередь строительства – 0,2 км;

Самотечная закрытая ливневая канализация - 0,7 км, реализуется в I очередь строительства.

На пересечениях самотечной открытой ливневой канализации с улицами, дорогами, проездами и иными объектами УДС устанавливаются водопропускные и водоотводные трубы. Количество и протяженность водоотводных и водопропускных труб определяется на этапах рабочего проектирования системы ливневой канализации, улично-дорожной сети и объектов капитального строительства.

## Раздел 2. Положение об ОКС включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

В таблице 10 указаны Государственная программа Свердловской области и Муниципальные программы НГО, на основании которых подготавливается данный Проект планировки территории и осуществляется комплексное развитие территории проектирования. Непосредственного указания о строительстве, реконструкции ОКС, предусмотренных данным Проектом планировки нет. В дальнейшем при внесении изменений в данные Муниципальные программы НГО, необходимо учесть размещение, реконструкцию ОКС, предусмотренных данным Проектом планировки.

Государственная программа Свердловской области и Муниципальные программы НГО, на основании которых подготавливается данный Проект планировки территории и осуществляется комплексное развитие территории проектирования

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Этапы и сроки реализации | Основные цели и задачи* | Реализация положений Муниципальных программ НГО и Государственной программы Свердловской области Проектом планировки территории** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 г. №1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»» с изменениями от 23.01.2020 г. №30-ПП | 2017-2024 гг. | Цели государственной программы: 1)обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода; 2)обеспечение строительного комплекса градостроительной документацией и осуществления градостроительных отношений; 3)создание условий для реализации стратегических направлений социально-экономического развития Свердловской области в части создания комфортной среды для жизни жителей Свердловской области, охраны здоровья населения. Задачи государственной программы: 1) содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации. Разрабатываемая документация направлена на реализацию подпрограмм данной государственной программы: Подпрограммы №1 «Стимулирование развития жилищного строительства»; Подпрограммы №3 «Осуществление градостроительной деятельности». | Данный Проект планировки: направлен на комплексное освоение территорий с. Быньги НГО, предусматривающих строительство жилья (массового жилищного строительства), строительство объектов социальной сферы, УДС и инженерной инфраструктуры, обеспечивающих комплексность и системность застройки сельских территорий, повышение комфортности проживания граждан в новых застраиваемых районах; разрабатывается в составе градостроительной документации по планировке территории и предусматривает подготовку Проекта планировки и Проекта межевания территории. Согласно данному Проекту планировки: Площадь подготовки Проекта планировки составляет 15,11 га; Количество населения составит 119 человек; Тип - массовое жилищное строительство; Размещается 48 индивидуальных жилых домов усадебного типа; Плотность населения в жилой застройке на территории проектирования составит 23,15 чел/га (средняя), 23,20 чел/га на расчетный срок;; Уровень обеспеченности населения жильем (кв. метров общей площади на человека) составит 42,5 м2 общей площади на человека, что превышает: целевой показатель 1 определенный госуд. подпрограммой №1 (п. 1.1.2.1) – 29,1 м2/чел ; целевой показатель п. 6.2.1. установленный на 2024 год муниципальной программой НГО – 31,0 м2. Вывод - условия госуд. подпрограммы и муниц. программы НГО выполняются; Формируется 47 земельных участков площадью от 0,08 до 0,12 га, выделенных для массового и индивидуального жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой (Целевой показатель 6 гос. программы п. 1.1.2.6.); Общий объём нового жилищного строительства составит 4 800 м2 (целевой показатель 7 гос. программы п. 1.1.2.7.); Предусмотрено создание транспортной инфраструктуры с целью обеспечения транспортной доступности жилого района со строительством - 2,01 км УДС (Целевой показатель 8 гос. программы п.1.1.2.8); Для обустройства земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства экономического класса, объектами коммунальной инфраструктуры ПП предусмотрено строительство централизованных систем газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и ливневой канализации; Для электроснабжения земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, ПП предусмотрено строительство и реконструкция сетей электроснабжения и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств; Разработаны мероприятия по инженерной подготовке территории, с целью возможности использования земельного участка для ИЖС без необходимости проведения дополнительных мероприятий по его рекультивации либо выполнению дренажных работ собственником ЗУ; Предусмотрено строительство общественно-делового объекта (социально-бытового объекта) с размещением в нем магазинов продовольственных и не продовольственных товаров (Целевой показатель 8 гос. программы п.1.1.2.8). Общая площадь здания составит 354,8 м2; Предусмотрено строительство объекта спортивной инфраструктуры - плоскостного спортивного сооружения общей площадью 249,8 м2 (Целевой показатель 15 гос. программы п. 4.4.2.15); Предусмотрено благоустройство территорий жилых зон, в том числе организация детских игровых, физкультурных площадок, площадок для отдыха взрослого населения, площадок хозяйственных и для выгула собак. |
| 2 | Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденная Постановлением администрации НГО от 22.10.2014 г. № 2577-П с внесенными изменениями согласно Постановлению НГО №789-П от 25.06.2020 г. | 2016-2024 гг. | Цели и задачи муниципальной программы: Цель 1: Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа: Задача 1.4. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного; Цель 2: Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов: Задача 2.2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного Цель 4: Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа: Задача 4.1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Невьянском городском округе; Цель 5: Обеспечение населения Невьянского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья: Задача 5.1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства. |  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2021 года», утвержденная Постановлением администрации Невьянского городского округа (далее НГО) от 23.10.2014 г. №2619-П | 2015-2021 гг. | Цели и задачи муниципальной программы: Цель 1. Совершенствование улично- дорожной сети Невьянского городского округа: Задача 1.2. реконструкция, модернизация, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения округа. Разрабатываемая документация направлена на реализацию подпрограммы №1 «Функционирование дорожного хозяйства» по показателю «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Проектом планировки сформирована транспортная инфраструктура с целью обеспечения транспортной доступности (организация системы пешеходных связей (тротуары), организация улично-дорожной сети общего пользования местного значения). Общая протяженность улично-дорожной сети (новое строительство) составит 2,01 км. Протяженность тротуаров составит – 3,4 км. В целях повышения связанности проектируемой территории с внешними автодорогами и улично-дорожной сетью села Быньги, Проектом планировки предлагается: Дифференциация улиц по транспортному назначению; Сформировать улично-дорожную сеть (далее – УДС) проектируемой территории в соответствии с нормативными требованиями по ширине полотна проезжей части и ширине улиц в красных линиях; Сформировать новые жилые улицы в соответствии с проектной сеткой жилых кварталов с учетом формирования целостной транспортной структуры и удобных пешеходных и транспортных связей между жилыми кварталами, а так же принципа максимального разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри жилых кварталов; Сформировать сеть пешеходных коммуникации и пешеходных пространств в составе улично-дорожной сети; Разместить вдоль проезжей части улиц 5 карманов для остановки мусороуборочной техники с организацией системы движения специализированной техники (мусороуборочных машин); Предусмотреть асфальтирование всей улично-дорожной сети; Благоустройство территорий вдоль транспортных коридоров УДС; Мероприятия по инженерной подготовке территории и вертикальной планировке территории. Характеристика транспортной инфраструктуры представлена в таблице 6 данного текстового документа. Наименование проектируемых улиц, категория улиц, параметры ширины дорожного полотна, ширины красных линий и количество полос движения указаны в таблицах 24,25 Статье II Разделе 2 подразделе 2.6 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть». |
| 4 | Муниципальный проект «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2021 года», утвержденная Решением Думы НГО № б/н | 2010-2021 гг. | Цели и задачи муниципальной программы: Цель 1: Обеспечение развития системы и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства согласно Генерального плана НГО; Цель 2: Повышение надежности, качества и обеспечения стабильности поставки коммунальных услуг для потребителей, обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. Задача 1: Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. | Согласно данному Проекту планировки: Для обустройства земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства экономического класса, объектами коммунальной инфраструктуры ПП предусмотрено строительство централизованных систем газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и ливневой канализации; Для электроснабжения земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, ПП предусмотрено строительство и реконструкция сетей электроснабжения и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств. Расчет потребности населения в объектах инженерной инфраструктуры представлен в Статье II Разделе 2 подразделе 2.7 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть». Описание системы инженерного обеспечения территории представлено в Статье I Разделе 1 пункте 6 данного текстового документа. Характеристики инженерных сетей представлены в таблицах 8, 9 данного текстового документа. |

Примечание:*- Перечислены только цели и задачи, относящиеся к данному Проекту планировки и реализуемые в нем;

** - Показатели указаны на конец расчетного срока.

## Раздел 3. Фактические показатели территориальной доступности ОКС для населения

Размещаемые ОКС в совокупности с существующими ОКС, расположенные на прилегающих к участку проектирования территориях, сформировали сеть обслуживания, обеспечивающую населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг. Фактические показатели территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения дополнены размещением плоскостного спортивного сооружения, общественного здания (предприятия торговли) и комплекса инженерно-транспортных сетей и объектов, что более полно отвечает нормативным требованиям и позволяет обеспечить потребности населения.

Показатели территориальной доступности ОКС для населения проектируемого района, определены Местными нормативами градостроительного проектирования Невьянского городского округа.

## Раздел 4. Информация о соответствие размещаемых ОКС действующим Правилам землепользования и застройки территории и обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

4.1 Информация о соответствие размещаемых ОКС действующим Правилам землепользования и застройки территории

На основании решений по комплексному развитию территории проектирования, согласно действующим ПЗЗ НГО применительно к территории с. Быньги выделяются следующие планируемые территориальные зоны, представленные в таблице 11.

Территориальные зоны, устанавливаемые на проектируемой территории

Таблица 11

| № п/п | Наименование территориальной зоны | Аббревиатура (Вид территориальной зоны) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания | Ж-1 |
| 2 | Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания | Ж-2 |
| 3 | Зона отдыха общего пользования | Р-1 |
| 4 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий | Р-5 |

Планируемое размещение ОКС соответствует Правилам землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 г. №66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» (в редакции утв. Решением Думы НГО № 56 от 23.06.2020 г.) в части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон (Таблица 11), в границах которых планируется размещение ОКС.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства планируемых к размещению объектов капитального строительства представлены в таблице 39 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

Наименование территориальных и функциональных зон в границах, которых расположены ОКС их местоположение и характеристика указаны в таблицах 36,38 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть».

4.2 Обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур представлены в Статье II Разделе 2 подразделах 2.4,2.5,2.6,2.7 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть». Вновь размещаемые ОКС соответствуют минимально допустимому уровню обеспеченности территории в данных объектах. Обеспеченность территории вышеперечисленными объектами составляет 100 %.

Статья II. Положения об очередности планируемого развития территории

Очередность планируемого развития территории определялась исходя:

из природных особенностей местности;

из масштабов осуществления мероприятий по инженерной подготовке, обеспечению транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой;

из срока реализации Положений муниципальных и государственных программ (2010-2024 гг.). Этапы и сроки реализации Программ указаны в таблице 10 данного текстового документа;

из среднего срока реализации Проектов планировки жилых районов с усадебной жилой застройкой (3 года), определенного по проектам аналогам.

Освоение территории проектирования предполагается осуществлять в 2 очереди строительства, в том числе:

I очередь строительства 2020-2024 гг.;

II очередь строительства 2024-2027 гг.

При проведении комплексных работ по реализации Положений Проекта планировки, экономической эффективности и финансирования возможно совмещение очередей строительства и выполнение работ в 1 этап.

Основной принцип освоения территории по очередям строительства заключается в освоении территории по благоприятности местности. В первую очередь строительства входит освоение территорий, не требующих больших объемов инженерной подготовки территории и наиболее благоприятные для размещения ОКС. Во вторую очередь строительства входят территории с неблагоприятным уклоном местности (с уклоном от 10 до 20%) и территории имеющие заболоченность.

В таблице 12 представлены общие мероприятия по реализации Положений Проекта планировки с учетом очередности строительства.

Общие мероприятия по реализации Положений Проекта планировки с учетом очередности строительства

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Мероприятия I очередь строительства | Мероприятия II очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка территории проектирования | 1. Проведение инженерно-геологических изысканий на территорию проектирования; 2. Проведение рекультивации нарушенных территории, в том числе технической рекультивации – засыпка разрытых территории (нарушенных в процессе добычи полезных ископаемых), разравнивание поверхности (отвалы, насыпи и т.д.) и биологической рекультивации (вторым этапом); 3. Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории (подготовка площадки строительства, организация вертикальной планировки территории, проведение мероприятий на заболоченных территориях). | 1. Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории с неблагоприятными уклонами местности (подготовка площадки строительства, организация вертикальной планировки территории, выравнивание поверхности). |
| 2 | Постановка формируемых земельных участков на кадастровый учет | Подготовка межевых планов для постановки на кадастровый учет ЗУ, согласно Проекту межевания территории. Общее количество, сформированных ЗУ составит 35 штук. | Подготовка межевых планов для постановки на кадастровый учет ЗУ, согласно Проекту межевания территории. Общее количество, сформированных ЗУ составит 12 штук. |
| 3 | Строительство объектов транспортной инфраструктуры | Формирование улично-дорожной сети, в том числе: Новое строительство 1,81 км. Организация тротуаров и пешеходных дорожек общей протяженностью 3,1 км; Организация остановочных карманов для специализированной техники по сбору ТБО – 4 штуки. | Формирование улично-дорожной сети, в том числе: Новое строительство 0,20 км. Организация тротуаров и пешеходных дорожек общей протяженностью 0,3 км; Организация остановочных карманов для специализированной техники по сбору ТБО – 1 штука. |
| 4 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: воздушные ЛЭП 0,4 кВ – 1,346 км; водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный – 1,540 км; коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный – 1,040 км; газопровод подземный низкого давления – 1,380 км. | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: воздушные ЛЭП 35 кВ – 0,101 км; воздушные ЛЭП 10 кВ – 0,179 км; воздушные ЛЭП 0,4 кВ – 0,309 км; водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный – 0,142 км; коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный - 0,262 км; газопровод подземный низкого давления – 0,362 км. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: воздушные ЛЭП 35 кВ – 0,120 км; воздушные ЛЭП 10 кВ – 0,272 км; |
| 5 | Строительство ОКС жилого и общественно-делового назначения | Строительство ОКС жилого и общественно-делового назначения, в том числе: Размещение индивидуальных жилых домов усадебного типа на ранее сформированных земельных участках – 1 дом; Размещение индивидуальных жилых домов усадебного типа на формируемых земельных участках – 35 домов; Размещение объектов общественно-делового назначения и социально-бытового обслуживания, в том числе: предприятия торговли (общественного здания) и плоскостного спортивного сооружения. | Строительство ОКС жилого назначения, в том числе: Размещение индивидуальных жилых домов усадебного типа на формируемых земельных участках – 12 домов. |
| 6 | Организация системы благоустройства и озеленения территории | Организация системы благоустройства и озеленения территории, в том числе: Размещение детских, спортивных, для отдыха взрослого населения, для выгула собак и хозяйтсвенных площадок в общем количестве 7 штук, общей площадью 533,7 м2; Озеленение территорий общего пользования и благоустроенных территорий общей площадью 1,88 га (в том числе 0,79 га озеленение рекреационных зон); Формирование территорий занятых дорожно-тропиночной сетью, площадками и площадями с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием общей площадью 2 081 м2. | Организация системы благоустройства и озеленения территории, в том числе: Озеленение территорий общего пользования и благоустроенных территорий общей площадью 0,07 га. |
| 7 | Организация системы отвода поверхностных стоков (организация ливневой канализации) | Организация системы отвода поверхностных стоков (организация ливневой канализации) общей протяженностью 2,3 км , в том числе: Строительство самотечной ливневой канализации открытого типа протяженностью 1,6 км; Строительство самотечной ливневой канализации закрытого типа протяженностью 0,7 км. | Организация системы отвода поверхностных стоков (организация ливневой канализации), в том числе: Строительство самотечной ливневой канализации открытого типа протяженностью 0,2 км. |
| 8 | Организация санитарного содержания, обращения с отходами потребления | Организация санитарного содержания, обращения с отходами потребления, в том числе: Сбор отходов с устройством 4-х контейнерных (хозяйственных) площадок. | Организация санитарного содержания, обращения с отходами потребления, в том числе: Сбор отходов с устройством 1-ой контейнерной (хозяйственных) площадки. |

Статья III. Основные технико-экономические показатели Проекта планировки территории

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное предложение на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории1 |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах территории подготовки Проекта планировки, в том числе: | га | 15,11 | 15,11 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.1 | Зона размещения усадебной жилой застройки | га | 0,51 | 5,14 |
|  |  | % | 3,4 | 34,02 |
| 1.1.2 | Зона размещения общественно-деловой застройки | га | - | 0,10 |
|  |  | % | - | 0,66 |
| 1.1.3 | Зона озеленения рекреационного назначения | га | - | 1,06 |
|  |  | % | - | 7,01 |
| 1.1.4 | Зона размещения объектов улично-дорожной сети | га | 0,29 | - |
|  |  | % | 1,9 | - |
| 1.1.5 | Зона размещения инженерной инфраструктуры | га | - | 0,003 |
|  |  | % | - | 0,2 |
| 1.1.6 | Зона размещения сельскохозяйственных угодий | га | 1,23 | - |
|  |  | % | 8,1 | - |
| 1.1.7 | Зона древесно-кустарниковой растительности | га | 1,07 | - |
|  |  | % | 7,1 | - |
| 1.1.8 | Зона луговой растительности | га | 11,98 | 5,89 |
|  |  | % | 79,3 | 38,98 |
| 1.1.9 | Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | га | 0,03 | 0,03 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
| 1.1.10 | Зона общего пользования2 | га | - | 2,89 |
|  |  | % | - | 19,12 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность семей, в том числе: | семья | 2 | 50 |
| 2.1.1 | - в индивидуальной жилой застройке | семья | 2 | 50 |
| 2.2 | Общая численность населения, в том числе: | человек | 4 | 119 |
| 2.2.1 | - моложе трудоспособного возраста | человек | - | 20 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | человек | - | 76 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | человек | - | 23 |
| 2.3 | Плотность населения в жилой застройке | чел/га | - | 23,15 (23,20) |
| 3. | Жилой фонд3 |  |  |  |
| 3.1 | Общее количество жилых домов, в том числе: | дом | 2 | 50 |
| 3.1.1 | - индивидуальные жилые дома усадебного типа | дом | 2 | 50 |
| 3.2 | Общая площадь жилищного строительства, в том числе: | м2 | 262 | 5 062 |
| 3.2.1 | - индивидуального жилищного строительства | м2 | 262 | 5 062 |
| 3.3 | Общая площадь жилого фонда, в том числе: | м2 | 183,4 | 3 543,4 |
| 3.3.1 | - индивидуального жилищного строительства | м2 | 183,4 | 3 543,4 |
| 3.4 | Жилищная обеспеченности жилой застройки | м2\чел. | - | 42,5 |
| 3.5 | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная жилая застройка) | м2 | - | 4 800 |
| 3.6 | Объем нового жилого фонда (индивидуальная усадебная жилая застройка) | м2 | - | 3 360 |
| 4. | Объекты социально-бытового обслуживания населения4 |  |  |  |
| 4.1 | Предприятие торговли 6,11 | м2 | - | 354,8 11 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.2 | Плоскостные спортивные сооружения5 | м2 | - | 249,8 |
|  |  | % | - | 100 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети8,9 | км | 2,277 | 2,01 |
| 6.2 | Протяженность магистральных улиц | км | - | 0,38 |
| 6.3 | Плотность магистральных автодорог | км/км2 | - | 2,53 |
| 6.4 | Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек | км | - | 3,4 |
| 6.5 | Остановочный карман для специализированной техники по сбору ТБО | объект | - | 5 |
| 6.6 | Уровень автомобилизации | автомобилей на 1000 человек | - | 350 |
| 6.7 | Количество автомобилей | автомобилей | - | 42 |
| 6.8 | Количество парковок (открытых автостоянок)10 | штук | - | 1 |
| 6.9 | Общая вместимость парковок (открытых автостоянок)10 | машино/мест | - | 4 |
| 7. | Благоустройство территории12 |  |  |  |
| 7.1 | Площадки общего пользования, в том числе: | штук | - | 7 |
|  |  | м2 | - | 533,7 |
| 7.1.1 | - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | штук | - | 2 |
|  |  | м2 | - | 104,2 |
| 7.1.2 | - для отдыха взрослого населения | штук | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 25,0 |
| 7.1.3 | - для занятий физкультурой | штук | - | 2 |
|  |  | м2 | - | 193,7 |
| 7.1.4 | - для хозяйственных целей | штук | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 140,6 |
| 7.1.5 | - для выгула собак | м2 | - | 1 |
|  |  | штук | - | 70,2 |
| 7.2 | Озеленения общего пользования и благоустроенных территорий, в том числе: | га | - | 1,95 |
| 7.2.1 | Озеленение и благоустройство территорий общего пользования вдоль улиц и дорог | га | - | 1,16 |
| 7.2.2 | Озеленение рекреационных зон | га | - | 0,79 |
| 7.3 | Общая площадь территорий занятых дорожно-тропиночной сетью, площадками и площадями с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием13 | м2 | - | 2 081 |
| 8. | Инженерная инфраструктура14 |  |  |  |
| 8.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 8.1.1 | Электропотребление | кВт | н/д | 62 |
| 8.1.2 | Общая протяженность ЛЭП, в том числе: | км | 1,491 | 3,034 |
|  | воздушные линии электропередач 35 кВ | км | 0,170 | 0,151 |
|  | воздушные линии электропередач 10 кВ | км | 1,148 | 1,055 |
|  | воздушные линии электропередач 0,4 кВ | км | 0,173 | 1,828 |
| 8.1.3 | ТП 10/,04 кВ | объект | 1 | 1 |
| 8.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 8.2.1 | Водопотребление | м3/сут | – | 27 |
| 8.2.2 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 0 | 1,682 |
| 8.3 | Водоотведение |  |  |  |
| 8.3.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут. | – | 17,50 |
| 8.3.2 | Общая протяженность самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации | км | 0 | 1,302 |
| 8.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.4.1 | Потребление газа |  |  |  |
|  | расчетный расход газа | м3/час | – | 57 |
|  | годовой расход газа | тыс. м3 /год | – | 158 |
| 8.4.2 | Общая протяженность сетей газоснабжения - газопровод подземный низкого давления | км | 0 | 1,742 |
| 8.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.5.1 | Теплопотребление |  |  |  |
|  | расчетный расход теплоты | Гкал/час | – | 0,301 |
|  | годовой расход теплоты | Гкал/год | – | 813 |
| 9 | Ливневая канализация |  |  |  |
| 9.1 | Протяженность ливневой канализации, в том числе: | км | - | 2,5 |
| 9.1.1 | Протяженность самотечной ливневой канализации открытого типа (лотки) | км | - | 1,8 |
| 9.1.2 | Протяженность самотечной ливневой канализации закрытого типа | км | - | 0,7 |
| 10. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 10.1 | Объем твердых бытовых отходов (ТБО) | т/год | - | 487,1 |
|  |  | т/день | - | 1,33 |
| 10.2 | Объем твердых бытовых отходов (ТБО) | м3/год | - | 1 029,2 |
|  |  | м3/день | - | 2,82 |
| 10.3 | Контейнерные (хозяйственные) площадки | площадка | - | 5 |
| 10.4 | Общий объем КГО | м3/год | - | 11,9 |
|  |  | м3/день | - | 0,033 |

Примечание:1 - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на этапе рабочего Проекта;

2 - В зону общего пользования включены территории занятые - пешеходными дорожками (тротуарами), объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, объектами ливневой канализацией, площадками под мусорные контейнеры,  растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.;

3- Расчет жилого фонда представлен в таблице 19 Статье II Разделе 2 подразделе 2.3 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть»;

4 - В таблицу не включены объекты, возможные к размещению, но предназначенные для осуществления коммерческой и административной деятельности, данные объекты являются инвестиционными, такие как: аптеки, офисы, отделения и филиалы банков, салоны красоты, а так же предприятия бытовых услуг, в которые могут входить учреждения, не оказывающие вредное воздействие на население, такие как пункт приема одежды (для химчистки), офисы предприятий оказывающих бытовые услуги (ремонт телефонов, пошив одежды, ремонт обуви, парикмахерские, копировальные и фотоуслуги) и т.д. Расчет потребности населения в объектах ОДН и СБО, размещение которых не предполагается в границах подготовки Проекта планировки, и их территориальная доступность указаны в таблице 20 в Статье II Разделе 2 подразделе 2.4 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть»;

5- Точная площадь, объем здания и этажность, определяются на этапах рабочего проектирования данного объекта, на основании его архитектурно-планировочного решения;

6- Перечень размещаемых социально-бытовых учреждений в составе данного здания, с указанием их характеристик представлен таблице 3 данного текстового документа;

7 - Улично-дорожная сеть (далее УДС) территории проектирования не сформирована. На площадке проектирования в южной, восточной и западной части имеются грунтовые дороги, в данном Проекте планировки указанные грунтовые дороги в каркасе УДС не задействованы. Данные дороги не подлежат реконструкции и ликвидации, так как не являются ОКС, при расчете показателя на расчетный срок данные дороги не учитывались;

8 - Протяженность улично-дорожной сети указана в границах проектирования и вычислена графическим способом;

9 – Покрытие всей УДС – асфальт. Категория улиц, параметры ширины дорожного полотна, ширины красных линий и количество полос движения указаны в таблице 24 Статье II Разделе 2 подразделе 2.6 материалов «Том 2 Материалы по обоснованию Проекта планировки территории. Текстовая часть»;

10 - Количество и местоположение парковок на территории проектируемого объекта общественно-делового назначения (предприятия торговли), будет завесить от архитектурно-планировочного решения здания, его мощности и планировочного решения участка, применительно к конкретному Проекту здания, с учетом соблюдения санитарного разрыва от парковок до жилых, общественных зданий и площадок общего пользования. На графических материалах данного Проекта планировки парковки показаны условно;

11- Мощность указана с учетом строительства данного объекта этажностью 2 этажа, площадь 1 этажа здания составляет 177,4 м2. Точная площадь, объем здания и этажность, определяются на этапах рабочего проектирования данного объекта, на основании его архитектурно-планировочного решения, с учетом соблюдения требований ПЗЗ НГО;

12 - Точная площадь, параметры, вид, конфигурация и иные характеристики проектируемых площадок определяются на этапах рабочего проектирования данных объектов;

13 - В общую площадь не включена площадь тротуаров вдоль УДС, площадь покрытий площадок и тротуаров в границах размещения объекта общественно-делового назначения;

14 - Протяженность/количество объектов указаны в границах проектирования, протяженность вычислена графическим способом. Общие параметры рассматриваемых объектов приведены в Статье I Разделе 1 подразделе 6 «Система инженерного обеспечения территории» настоящих Положений.