ООО «ЛогиКа» Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» Основная часть. Том 1. Положение о размещении линейных объектов Шифр – ППиПМТ-2-10-2021 2021

Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Директор | Арзамасова А. П. |  |
| Главный руководитель проекта | Савина Е. В. |  |

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта:

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске»

Шифр – ППиПМТ-2-10-2021

| Номер тома | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основная часть проекта планировки территории линейного объекта |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 1. Положение о размещении линейных объектов | - | 14 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | 1:1000 | 2 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка | - | 39 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:40000 | 1 | н/с |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | 1 | н/с |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1:2000 | 1 | н/с |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, схема конструктивных и планировочных решений | 1:2000 | 1 | н/с |
| Основная часть проекта межевания территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 3. Проект межевания территории. Текстовая часть | - | 20 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж межевания территории | 1:1000 | 2 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка | - | 8 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж фактического использования территории | 1:2000 | 1 | н/с |

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрен в связи отсутствием данных линейных объектов. Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи отсутствием объектов культурного наследия в границах рассматриваемой территории.

Проектом предусмотрено совмещение графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Содержание

Введение	4

1. Местоположение линейного объекта	6

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта	6

2.1. Сведения о параметрах линейного объекта	6

2.2. Сведения о зоне планируемого размещения линейного объекта	7

2.3. Сведения о красных линиях территории, предназначенной для размещения линейного объекта	10

3. Характеристика планируемого развития зоны размещения линейного объекта	10

3.1. Транспортная инфраструктура	10

3.2. Инженерная инфраструктура	10

3.3. Инженерная подготовка территории	11

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	11

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	11

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	12

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	12

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	13

9. Положение об очередности реализации проекта планировки территории	14

10. Технико-экономические показатели проекта планировки территории	14

Введение

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» (далее – документация по планировке территории) разработан в целях установления границ зоны планируемого размещения линейного объекта и земельных участков для размещения линейного объекта, оформления разрешения на строительство объекта и дальнейшего его ввода в эксплуатацию.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию, включающие в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проекта планировки территории осуществлена применительно территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. Линейный объект, предусмотренный к размещению в рамках разработки проекта планировки территории – напорный коллектор для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске (далее – линейный объект).

Основанием для подготовки документации по планировке территории является Постановление Администрации Невьянского городского округа №1612-п от 07.10.2021 г. «О подготовке документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске».

Документация по разработке проекта планировки и проекта межевания территории выполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации»;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

При разработке документации по планировке территории были учтены:

- Генеральный план Невьянского городского округа;

- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.

Исходные данные, используемые при разработке проекта:

- Кадастровый план территории (66:15:1501018, 66:15:1501017, 66:15:1301001, 66:15:1401001);

- Материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «УралГеоКомплекс» в 2021 году, в следующем составе:

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр – 3921-ИГДИ;

цифровой топографический план местности в масштабе 1:500.

Состав материалов и результатов инженерных изысканий, используемых при подготовке документации по планировке территории, соответствует требованиям нормативным правовым актам и документам.

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области (далее – МСК-66 1 зона).

1. Местоположение линейного объекта

Территория проектирования линейного объекта расположена в границах территории Невьянского городского округа Свердловской области.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена вне границ населенных пунктов, на территории Невьянского городского округа и в границах населенных пунктов – п. Цементный и г. Невьянск.

Территория проектирования занимает площадь 6,08 га, расположена в четырех кадастровых кварталах: 66:15:1501018, 66:15:1501017, 66:15:1301001, 66:15:1401001.

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

2.1. Сведения о параметрах линейного объекта

Планируемый к размещению напорный коллектор предназначен для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске и является объектом местного значения.

Начальной точкой трассы является точка врезки в существующую сеть водоотведения, расположенную в северо-восточной части п. Цементный в районе существующей канализационно-насосной станции. Далее планируется строительство канализационной насосной станции. Отвод канализационных сточных вод предусматривается по трубопроводам самотечной канализации диаметром 300 мм в проектируемую насосную станцию.

От точки врезки напорный коллектор прокладывается подземным способом и пересекает автомобильную дорогу «п. Цементный – п. Забельный». Далее прокладывается в восточном направлении по незастроенной территории, покрытой луговой растительностью, пересекает автомобильную дорогу регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и попадает на территорию г. Невьянск.

Напорный коллектор прокладывается вдоль пер. Цементный, проходит возле участка ул. Железнодорожная дом 1б и пересекает железнодорожные пути под углом 90° методом горизонтально-направленного бурения. Далее пересекает улицу Попова и проходит по промышленной территории параллельно сети теплоснабжения до существующей канализационной сети диаметром 500 мм.

Линии самотечной канализации проходят от канализационного колодца в районе существующей насосной до проектируемой канализационно-насосной станции, и от колодца гашения до колодца на существующем канализационном коллекторе. Трубы планируемой самотечной канализации устраиваются в одну нитку.

Трубы планируемой напорной канализации укладываются в две нитки.

Планируемый трубопровод канализации в местах перехода через автомобильные дороги и инженерные коммуникации, необходимо заключить в футляры.

Существование существующей канализационно-насосной станции предусматривается до окончания строительства канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора.

Сведения о линейном объекте:

- общая протяженность проектируемой сети водоотведения 2096 метров, из которой протяженность напорной проектируемой сети – 2077 метров, протяженность самотечной проектируемой сети – 19 метров;

- пересечения трубопроводов с другими инженерными сетями выполняются в футлярах;

- способ прокладки трубопровода – подземный;

- материал напорного коллектора – уточнить рабочей документацией на объект.

2.2. Сведения о зоне планируемого размещения линейного объекта

Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые сложившейся застройкой и кадастровым делением, существующими территориальными условиями и инженерными коммуникациями.

В границах проектируемой территории настоящим проектом предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта, обозначающая границы территории, предназначенные для строительства линейного объекта.

Границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства в границах планировки территории определены с учётом современного состояния территории, действующих норм и правил. Размещение иных новых объектов капитального строительства в границах проектируемой территории не планируется.

Размер зоны планируемого размещения линейного объекта – напорный коллектор, составляет 20582 кв. м.

Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята исходя из расчета размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта с учетом ширины траншеи под укладку трубопровода, ширины полосы движения строительной техники, ширины зоны отвала грунта. В настоящем проекте для проведения строительных работ ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята в размере 5 метров в каждую сторону от проектного трубопровода (11 метров), а также в размере 3 метров в каждую сторону от трубопровода при пересечении автомобильных дорог и железнодорожных путей (7 метров). Границы зоны планируемого размещения линейного объекта скорректированы с учетом границ земельных участков.

В таблице 1 представлена ведомость координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта.

Таблица 1

Ведомость координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Система координат МСК-66 1 зона

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 463135.07 | 1507034.01 | 58 | 463235.56 | 1508702.38 |
| 2 | 463137.86 | 1507044.72 | 59 | 463234.90 | 1508724.65 |
| 3 | 463156.79 | 1507107.56 | 60 | 463214.48 | 1508724.65 |
| 4 | 463164.56 | 1507133.34 | 61 | 463189.47 | 1508724.66 |
| 5 | 463168.23 | 1507145.53 | 62 | 463168.68 | 1508718.31 |
| 6 | 463054.05 | 1507204.11 | 63 | 463169.53 | 1508699.36 |
| 7 | 462969.10 | 1507247.70 | 64 | 463175.12 | 1508576.23 |
| 8 | 462979.84 | 1507301.71 | 65 | 463146.27 | 1508566.21 |
| 9 | 462980.83 | 1507306.66 | 66 | 463146.59 | 1508547.38 |
| 10 | 462985.57 | 1507330.52 | 67 | 463146.73 | 1508539.24 |
| 11 | 462970.45 | 1507352.78 | 68 | 463147.01 | 1508523.12 |
| 12 | 463032.30 | 1507671.37 | 69 | 463180.96 | 1508521.47 |
| 13 | 463053.63 | 1507677.62 | 70 | 463180.02 | 1508443.98 |
| 14 | 463072.41 | 1507780.32 | 71 | 463179.94 | 1508438.42 |
| 15 | 463075.39 | 1507796.63 | 72 | 463185.70 | 1508409.63 |
| 16 | 463077.98 | 1507817.74 | 73 | 463184.06 | 1508383.56 |
| 17 | 463086.37 | 1507886.25 | 74 | 463181.01 | 1508293.72 |
| 18 | 463087.73 | 1507897.37 | 75 | 463180.17 | 1508286.30 |
| 19 | 463087.81 | 1507898.00 | 76 | 463179.35 | 1508279.14 |
| 20 | 463095.55 | 1507905.34 | 77 | 463179.05 | 1508276.50 |
| 21 | 463103.20 | 1507920.17 | 78 | 463175.20 | 1508242.58 |
| 22 | 463116.14 | 1507948.22 | 79 | 463155.78 | 1508228.48 |
| 23 | 463121.34 | 1507960.31 | 80 | 463152.90 | 1508223.48 |
| 24 | 463160.85 | 1508046.40 | 81 | 463144.66 | 1508221.92 |
| 25 | 463168.66 | 1508063.99 | 82 | 463113.45 | 1508229.88 |
| 26 | 463171.74 | 1508070.91 | 83 | 463106.09 | 1508200.95 |
| 27 | 463171.19 | 1508092.33 | 84 | 463090.32 | 1508139.02 |
| 28 | 463157.81 | 1508101.71 | 85 | 463086.54 | 1508124.17 |
| 29 | 463153.18 | 1508104.97 | 86 | 463116.76 | 1508117.33 |
| 30 | 463120.88 | 1508127.66 | 87 | 463126.71 | 1508110.34 |
| 31 | 463096.06 | 1508133.28 | 88 | 463160.33 | 1508086.75 |
| 32 | 463097.09 | 1508137.25 | 89 | 463160.68 | 1508072.81 |
| 33 | 463112.86 | 1508199.19 | 90 | 463152.84 | 1508052.92 |
| 34 | 463117.53 | 1508217.50 | 91 | 463132.22 | 1508005.63 |
| 35 | 463146.74 | 1508210.06 | 92 | 463091.24 | 1507916.71 |
| 36 | 463185.84 | 1508236.52 | 93 | 463082.54 | 1507903.39 |
| 37 | 463188.20 | 1508274.10 | 94 | 463081.17 | 1507901.29 |
| 38 | 463188.31 | 1508275.80 | 95 | 463080.79 | 1507898.18 |
| 39 | 463188.76 | 1508283.11 | 96 | 463079.46 | 1507887.29 |
| 40 | 463189.31 | 1508291.79 | 97 | 463071.06 | 1507818.78 |
| 41 | 463195.10 | 1508384.05 | 98 | 463068.45 | 1507797.53 |
| 42 | 463196.77 | 1508410.69 | 99 | 463066.21 | 1507785.28 |
| 43 | 463188.44 | 1508439.48 | 100 | 463048.33 | 1507687.48 |
| 44 | 463187.16 | 1508531.61 | 101 | 463022.79 | 1507680.00 |
| 45 | 463152.92 | 1508532.89 | 102 | 462958.79 | 1507350.43 |
| 46 | 463152.81 | 1508538.87 | 103 | 462973.91 | 1507328.18 |
| 47 | 463152.66 | 1508547.47 | 104 | 462970.53 | 1507311.20 |
| 48 | 463152.50 | 1508556.81 | 105 | 462969.57 | 1507306.34 |
| 49 | 463181.28 | 1508566.79 | 106 | 462956.73 | 1507241.80 |
| 50 | 463186.47 | 1508568.59 | 107 | 462995.44 | 1507221.94 |
| 51 | 463182.00 | 1508667.16 | 108 | 463155.13 | 1507140.01 |
| 52 | 463180.57 | 1508698.72 | 109 | 463154.11 | 1507136.63 |
| 53 | 463180.04 | 1508710.28 | 110 | 463146.43 | 1507111.15 |
| 54 | 463191.11 | 1508713.66 | 111 | 463127.29 | 1507047.65 |
| 55 | 463214.56 | 1508713.66 | 112 | 463125.33 | 1507036.31 |
| 56 | 463227.28 | 1508713.66 | 1 | 463135.07 | 1507034.01 |
| 57 | 463227.28 | 1508702.38 |  |  |  |

Согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (таблица 12.5): Охранная зона сетей канализации устанавливается не менее 5 метров от стенок трубопровода.

Проектом предусмотрено установление охранной зоны проектируемой напорной канализации, общая площадь которой составляет 22881 кв. м.

Трассировка линейного объекта предусмотрена на межселенной территории, в том числе в границах населенных пунктов. Настоящим проектом предусмотрено размещение линейного объекта на землях различных категорий:

- земли населенных пунктов;

- земли запаса;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В рамках проекта планировки территории для размещения линейного объекта, развитие жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового обслуживания не предполагается, в связи с чем расчет на указанные объекты не выполнен.

На графических материалах функциональные зоны нанесены согласно утвержденному Генеральному плану Невьянского городского округа. В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа, размещение линейного объекта предусмотрено, в том числе в функциональных зонах:

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Коммунально-складская зона;

- Производственная зона;

- Зона рекреационного назначения;

- Иные зоны.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

При трассировке планируемого линейного объекта минимальные расстояния до ближайших зданий и сооружений. Трасса проектируемого линейного объекта проходит вдали от фундаментов, существующих зданий и зеленых насаждений.

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, в границах проектируемой территории отсутствуют.

2.3. Сведения о красных линиях территории, предназначенной для размещения линейного объекта

Настоящим проектом установление красных линий не предусмотрено, так как проектом не планируется установление границ территорий общего пользования в границах населенных пунктов, и отсутствуют существующие (ранее установленные) красные линии на территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории.

3. Характеристика планируемого развития зоны размещения линейного объекта

3.1. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура сложилась с учетом обеспечения удобных и безопасных транспортных связей со всеми территориальными зонами и планировочными районами.

На проектируемой территории улично-дорожная сеть в границах проектируемой территории представлена автомобильными дорогами регионального значения и улицами в границах населенного пункта:

- автомобильная дорога регионального значения «п. Цементный – п. Забельный» (IV категории, ориентировочно на участке 0км+350м) с асфальтовым типом покрытия и шириной проезжей части 7,7 метров;

- автомобильная дорога регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (I категории, ориентировочно на участке 88км+800м) с асфальтовым типом покрытия, двумя проезжими частями по 14 и 11 метров;

- пер. Цементный – улица местного значения, с асфальтовым типом покрытия проезжей части и шириной проезжей части 5 метров;

- ул. Попова – улица местного значения, с асфальтовым типом покрытия проезжей части и шириной проезжей части 4,5 метров.

Пересечение с автомобильными дорогами предусмотрено выполнить в футляре на всю длину перехода.

Планируемый линейный объект пересекает железнодорожные пути на ориентировочной ординате 413 км ПК 9 в районе станции Невьянск. Переход через железнодорожные пути осуществить под углом 90о закрытым способом в защитном футляре.

Развитие транспортной инфраструктуры настоящим проектом не предусмотрено. Существующая улично-дорожная сеть позволяет осуществить работы по строительству сети водоотведения.

3.2. Инженерная инфраструктура

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующие инженерные коммуникации (подземный газопровод, воздушная линия электропередачи 0,4, 10, 35, 110 кВ, линия связи, водопровод и теплопровод), расположенные в границах проектирования, которые влияют на расположение проектной трассы сети водоотведения.

Перенос и переустройство существующих инженерных сетей не предусмотрено.

Все существующие инженерные сети были учтены при проектировании.

3.3. Инженерная подготовка территории

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах горно-холмистого рельефа Центрального Урала и увального восточного склона. Общий уклон рельефа в восточном направлении.

На площадке проектируемой канализационной насосной станции и напорного коллектора грунтовых вод нет.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах исследуемого участка находятся в диапазоне 241-256 м.

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса для размещения на ней оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 1,5 метра.

Значительного изменения рельефа от строительно-монтажных работ не произойдет, соответственно не будут нарушены параметры формирования поверхности стока и геологические условия территории.

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Параметры конструктивных решений планируемого для размещения линейного объекта – «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» на территории Невьянского городского округа приняты в соответствии с действующими нормами и правилами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Требования к параметрам планируемого линейного объекта определить рабочей и проектной документацией на объект.

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Проектом предусмотрены мероприятия по защите объектов капитального строительства, существующих, строящихся на момент подготовки проекта и планируемых к строительству, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта:

- сохраняются все существующие коммуникации и транспортные сети;

- учитывается размещение существующей улично-дорожной сети;

- пересечение объекта с коммуникациями осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами;

- организация производства работ в процессе строительства предусмотрена с учетом соблюдения использования территорий охранных зон трубопроводов, линий связи, линий электропередачи.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. Рассматриваемый участок изысканий не попадает в контуры территорий, связанных с памятниками историко-культурного наследия, либо их охранными зонами.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта проектом не предусмотрены по причине отсутствия таких объектов в зоне планируемого размещения объекта.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектные решения предусматривают работы по строительству линейного объекта. Воздействие на окружающую природную среду при проведении строительных работ носит кратковременный характер. В результате эксплуатации линейного объекта негативного воздействия на окружающую среду не прогнозируется.

При выполнении работ для исключения нарушения природных геолого-литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности рекомендуется проводить мероприятия в соответствии с нормативными требованиями:

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» при проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды.

Мероприятия, необходимые для защиты окружающей среды от негативного воздействия при строительстве и эксплуатации размещаемого линейного объекта:

- организация поверхностного водоотвода;

- соблюдение границ территорий, отведенных под строительство объекта;

- рекультивация земель в зоне планируемого размещения линейного объекта, в том числе восстановление естественного рельефа;

- сбор твердых и жидких отходов;

- исключение загрязнения участка производства работ горюче-смазочными материалами и засорения строительными отходами.

В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами мусором.

Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную нагрузку на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории.

Более подробный раздел по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации линейного объекта уточняется в рамках разработки проектной и рабочей документации.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (далее – ГО) в Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий объектов по гражданской обороне. Проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне.

Инженерная защита объекта от опасных природных процессов обеспечивается принятыми проектными решениями, учитывающими требования стандартов, норм, правил в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

Возможными опасными природными явлениями, на территории Невьянского городского округа являются природные пожары, ураганы, ливни. Другие опасные природные явления и процессы для территории Невьянского городского округа не характерны.

Особую опасность для района представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

В процессе проведения работ по строительству линейного объекта должны быть выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение свободного подъезда к территории строительной площадки;

- обеспечение электроснабжения строительной площадки, в том числе временного силового и осветительного оборудования, в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок;

- соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники, необходимой для строительства линейного объекта;

- ограничение количества хранящихся горючих материалов, своевременное удаление строительного мусора.

В период строительства мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций разрабатываются подрядной организацией, ответственной за строительно-монтажные работы.

На объекте в период эксплуатации отсутствуют постоянные рабочие места, присутствие людей носит кратковременный характер, лишь на период выполнения осмотров и каких-либо ремонтных работ на линейном объекте.

Мероприятия по пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации линейного объекта должны выполняться согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

В целях ликвидации пожаров имеются подразделения пожарной охраны (пожарное депо). Ближайший пункт пожарной станции: 46 пожарно-спасательная часть 9 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, расположенная по адресу: г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А.

Соблюдение и реализация проектных решений позволит:

- обеспечить защиту населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера;

- в большинстве случаев избежать состояния, при котором вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты капитального строительства и окружающую природную среду в зоне ЧС;

- значительно снизить ущерб, наносимый окружающей природной среде, жизни и здоровью населения, в случае возникновения ЧС.

9. Положение об очередности реализации проекта планировки территории

Проектом планировки территории линейного объекта определены границы зоны планируемого размещения линейного объекта – напорный коллектор для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске.

Строительство линейного объекта предусмотрено с учетом осуществления следующих мероприятий:

1) Утверждение градостроительной документации (проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта)

2) Подготовка проектной документации по строительству линейного объекта

3) Проведение кадастровых работ - подготовка межевых планов, внесение сведения в Единый государственный реестр недвижимости

4) Получение разрешения на строительство линейного объекта

5) Строительство планируемого линейного объекта

6) Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Снос зданий и сооружений для строительства линейного объекта не требуется.

10. Технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории – всего | га | 6,08 |
|  | в том числе категории земель: |  |  |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 3,16 |
| 1.2 | земли запаса | га | 1,96 |
| 1.3 | земли промышленности и иного специального назначения | га | 0,96 |
| 2 | Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта | кв. м | 20582 |
| 3 | Протяженность сети водоотведения | м | 2096 |
| 4 | Площадь охранной зоны | кв. м | 22881 |
| 5 | Статус объекта |  | Новое строительство |